Część I Doposażenie laboratorium reklamy

- Komputer stacjonarny z monitorem- 8 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny - nowy, z monitorem. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, minimum 6 rdzeniowy i 6 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 3,0GHz, TDP maximum 65W i pamięcią cache L3 CPU co najmniej 9MB osiągający w teście Passmark minimum 9940 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 1x 16GB DDR4, częstotliwość min. 2666MHz |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 512GB SSD 2,5” SATAIII, min. odczyt/zapis: 520MB/s / 430MB/s |
|  | Grafika | Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 1500 punktów oraz dedykowana, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik min. 6390 punktów oraz posiadająca gniazda wideo: DVI-D (dual link), HDMI-2.0b, Display Port 1,4. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną |
|  | Obudowa i zasilacz | Obudowa typu tower z możliwością pracy w pozycji pionowej, obudowa wyposażona w co najmniej 2 zewnętrzne wnęki 5,25”, min. 2 wewnętrzne wnęki 3,5”, min 3 wewnętrzne wnęki 2,5”, suma wymiarów obudowy wynosząca 943mm (+/-1%), posiadająca na przednim panelu co najmniej 2 porty USB3.0, 2 gniazda audio; Zasilacz o mocy 350W i sprawności min 85+ z zabezpieczeniami OVP, SCP, OCP oraz niskim poziomem hałasu na poziomie max ≤26dB |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE oraz ROHS (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat zgodności z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 3-letnia gwarancja Door to Door. Czas reakcji Gwaranta na zgłoszenie reklamacyjne najpóźniej następnego dnia roboczego. Odbiór wadliwej stacji roboczej na koszt Gwaranta z siedziby Zamawiającego. |
| 11. | Porty i złącza płyty głównej, peryferia | Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: VGA, HDMI, DVI_D - łącznie min 12 portów USB w tym: - 6 x USB 3.1 Gen1 (4 z tyłu, 2 na płycie) - 6 x USB 2.0 (2 z tyłu, 4 na plycie) - port sieciowy RJ-45, - tylne porty audio: line-in (3.5mm), line-out (3.5mm), microphone (3.5mm) - wewnętrzne złacze COM - wewnętrzne złacze LPT - 1 x PS2 combo Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów, w szczególności USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 Wyjścia audio na tylnym panelu: min 3 szt. Płyta główna wyposażona w: - sloty: min. 2 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1 - min 1x M.2 - 6 x SATA 6Gb/s 5. Wsparcie DualBIOS oraz RAID 0,1,5,10. |
| 12. | System operacyjny | MS Windows 10 Pro PL x64 |
| 13. | BIOS | Obsługa PXE, WOL, myszy i klawiatury, możliwość ustawienia stanu komputera po utracie zasilania, detekcja zmian konfiguracji systemowej Możliwość odczytania z BIOS: Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji, Modelu i częstotliwości procesora, Informacji o dysku twardym: model, pojemność, Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach Możliwość włączenia/wyłączenia: zintegrowanej karty sieciowej, zainstalowanych kart rozszerzeń kontrolera audio, Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. BIOS musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwości wprowadzenia zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe Zdefiniowanie sekwencji bootującej z wyłączeniem urządzeń z konkretnych grup/złącz |

- oprogramowanie graficzne – 8 szt.

- prasa termotransferowa  płaska do odzieży – 1 szt.

Dane Techniczne – wartości minimalne
- Powierzchnia robocza:             380x380mm
- Moc:                                                  1800W
- Temperatura:                         0-399 stopni C
- Czas:                                      0-999 sekund
- Zasilanie:                                    230V 50Hz
- Odliczanie czasu:                  Automatyczne
- Czas nagrzewania do 200°C:        ok. 5min.
- Automatyczny system czasowy:            TAK
- Waga:                                                   27 kg

Skład zestawu:
- Prasa termotransferowa 38x38cm
- Kabel zasilający
- Instrukcja PL
- Podkład silikonowy

- prasa termotransferowa do kubków – 1 szt.

# Dane Techniczne:

- Moc 300W

- Temperatura 0-195 stopni C

- Czas 0-999 sekund

- Zasilanie 230V 50Hz

- Płynna regulacja docisku

- Sygnalizacja dźwiękowa po osiągnięciu zadanej temperatury

- Sygnalizacja dźwiękowa po osiągnięciu zadanego czasu

- Waga 7,8 kg

# Skład zestawu:

- Prasa Termotransferowa do Kubków

- Kabel zasilający

- Instrukcja PL

- 2 uchwyty na kubki (śr. 7,5-9,0 cm )
- 3 dodatkowe grzałki (latte mały, latte duży, mały kubek)

- drukarka sublimacyjna –Epson L1110 z systemem atramentowym + komplet tuszy z profilami ICC + zestaw do napełniania lub równoważna – 1 szt.

Rodzaj urządzenia : jednofunkcyjne (tylko drukowanie)

### Parametry druku

- Format druku : A4

- Technologia druku : atrament - kolor

- Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.] : 33

- Szybkość drukowania - kolor (A4) [str. / min.] : 15

- Rozdzielczość druku - mono [dpi] : 5760 x 1440

- Rozdzielczość druku - kolor [dpi] : 5760 x 1440

### Eksploatacja

- System stałego zasilania w atrament : tak

- Ilość wkładów : 4

### Komunikacja

- Interfejsy komunikacyjne : USB 2.0

### Obsługa nośników

- Pojemność podajnika papieru [arkusz] : 100

- Gramatura nośników [g/m²] :

- Obsługiwane formaty nośników : A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, Legal

### Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne : Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2

### Zasilanie

- Zużycie energii [W] : 2,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified, 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,4 W (tryb uśpienia)

- Energy Star : tak

- Rodzaj zasilania : sieciowe

### Pozostałe

- Zawartość opakowania : 1 x pojemnik z atramentem (czarny) - do 8100 stron 1 x pojemnik z atramentem (cyjan) - do 6500 stron 1 x pojemnik z atramentem (magenta) - do 6500 stron 1 x pojemnik z atramentem (żółty) - do 6500 stron

# 6. ploter tnący  - SK1350T 135CM lub równoważny- 1 szt.

# Dane techniczne:
Rozmiar:                                                         (1350mm)
Rodzaje noża do cięcia:     Standardowe ostrza Roland
Poruszanie głowicami:                             Silnik krokowy
Interfejs:                                      USB  i port szeregowy
Maksymalna szerokość cięcia:                      (1258mm)
Maksymalna szerokość materiału:                (1350mm)
Maksymalny nacisk:                                   500 gramów
Prędkość maksymalna:                                  800 mm/s
Pamięć:                                                                  4MB 
Ilość rolek dociskowych:                                              4
Zasilanie:                                           230V AC 50/60Hz
Dokładność:                                                 (0,127 mm)
Rozdzielczość:                               (0.0254mm / STEP)


 skład zestawu

- ploter
- 4 rolki dociskowe
- 3 noże 
- głowica tnąca 
- głowica rysująca
- stojak z dwoma rolkami (dwie rolki stojaka pozwalają na ułożenie nawoju folii i jego swobodne rozwijanie się podczas cięcia).
- kabel USB
- kabel zasilający
- oprogramowanie SignMaster - WIECZYSTA LICENCJA

- gilotyna do papieru – 2 szt.

### Gilotyna Fellowes Fusion A4 lub produkt równoważny

| Format | A4 |
| --- | --- |
| Długość cięcia | 320 mm |
| Ilość jednorazowo ciętych kartek | 10 szt. |
| Rodzaj blatu | metal |
| Głowica tnąca | tak |
| Osłona noża | tak |
| Uchwyt do przenoszenia | tak |
| Opis | Gilotyna do użytku w małym biurze. |

- falcerka elektryczna  PAVO 8055821 lub równoważna- 1 szt.

Maszyna do falcowania do małych pomieszczeń biurowych z automatycznym wciąganiem papieru

- Łatwe ustawienie czterech rodzajów falcowania: wcięcie, zwijanie, zig-zak i podwójne falcowanie

- Format papieru: A4

- Pojemność kieszeni na papier: 100 arkuszy (80 g/m2)

- Wyświetlacz LED z wbudowanym licznikiem i licznikiem prefiksu

- Automatyczne wyłączanie po 10 sekundach

- bigownica ręczna – 1 szt.

| Długość bigowania: | 485 mm |
| --- | --- |
| Szerokość bigowania: | 1 mm |
| Wymiary: | 625 x 525 x 125 mm |
| Waga: | 10,5 kg |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Ogranicznik: | Tak |
| Bigowanie zdjęć: | Tak |
| Bigowane materiały: | papier, karton, tektura |

- trymer ręczny do wydruków  Fellowes Electron A3 lub product równoważny – 1 szt.

| Format | A3 |
| --- | --- |
| Długość cięcia | 455 mm |
| Ilość jednorazowo ciętych kartek | 10 szt. |
| Rodzaj blatu | metal |
| Głowica tnąca | tak |
| Osłona noża | tak |
| Uchwyt do przenoszenia | tak |
| Opis | Trymer przeznaczony do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów o rozmiarze do A3. |

- projektor multimedialny – 1 szt.

| Jasność źródła światła | 3600 lm |
| --- | --- |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Technologia | DLP |
| Typ projektora | Krótkoogniskowy (ST) |
| Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
| Żywotność źródła światła | 3500h (tryb normalny) / 5000h (ECO) / 7000h (DynamicECO) |
| Współczynnik odległości | 0.52:1 |
| Kontrast | 15000:1 |
| Poziom szumu | 36 dB (tryb normalny) / 32 dB (ECO) |
| Moc/źródło światła | 240W |
| Zużycie energii | 310W (tryb normalny) / <0,5W (Stand-by) |
| Obiektyw | F=2.8, f=7.51mm |
| Zoom/Focus | brak/ręczny |
| Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
| Przekątna | 70" - 100" |
| Odległość od ekranu | 0.78 - 1.13 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0.90 m |
| Wejścia wideo | HDMI S-Video Composite 2 x VGA (D-Sub15) |
| Wyjścia video | VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RS232 RJ-45 Trigger 12V USB (a) zasilające (5V/1.5A) mini USB (serwisowe) |
| Wbudowany głośnik | 10 W |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Baterie do pilota Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi |
| Funkcje projektora | 3D Ready Auto-Setup (automatyczne ustawienia) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Stop klatka (funkcja freeze) |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 126 x 216 x 314 mm |
| Waga | 3.2 kg |
| Gwarancja | Standardowo gwarancja na projektor wynosi 3 lata, na lampę 1 rok (max. 1000h). Dla klientów z sektora edukacyjnego, po rejestracji na stronie vivitek.pl/rejestracja gwarancja wynosi 5 lat na projektor i 3 lata (do 2.000h) na lampę. |

- zestaw aplikatura profesjonalny – 3 szt.