Część III  doposażenie pracowni rachunkowości

- Notebook z oprogramowaniem ( pakiet aplikacji biurowych )- 18 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera. |
|  | Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits |
|  | Obudowa | Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.170 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’. |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, Intel® Core™ i3-8130U lub równoważny na poziomie wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |
|  | Pamięć operacyjna | Min 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz. Pamięci RAM działające w trybie dual channel. |
|  | Dysk twardy | Min 256GB M.2 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Zatoka 2,5” gotowa do dołożenia dysku twardego. Nie dopuszcza się dysków z pamięciami QLC. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x 1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa |
|  | Porty/złącza | 2xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDXC/MMC). Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery. |
|  | Klawiatura | Klawiatura, układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.2 |
|  | Bateria | Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 45W |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku Możliwość ustawienia hasła Administratora oraz użytkownika Możliwość ustawienia kolejności bootowania Możliwość włączania/wyłączania WiFi Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) ENERGY STAR min. 6.1 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, grubość notebooka nieprzekraczająca 21mm |
|  | Szyfrowanie | Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0 |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro x64 w polskiej wersji językowej lub równoważny spełniający co najmniej następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
|  | Gwarancja | 24 miesiące Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | - możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
|  | Wymagania dodatkowe | Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do programowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią SIWZ. Niezgodność próbki z SIWZ chociażby w zakresie jednego parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie oznaczało negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia próbek |

- Urządzenie wielofunkcyjne – A3 – 1 szt.

Epson EcoTank L7180 lub równoważne

##### Metoda drukowania Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson

##### Konfiguracja dysz 360 dysz czarnych, 180 dysz na kolor

##### Minimalna wielkość kropel1,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

##### Technologia tuszów Pigment black and Dye colour Inks

##### Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI

##### Wydajność  Jedno stanowisko, Home Office, Zdjęcia

##### Wielofunkcyjny Drukowanie, Skanowanie, Kopia

##### Szybkość druku ISO/IEC 24734 13 Str./min. Monochromatyczny, 10 Str./min. Colour

##### Szybkość druku 28 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 28 Str./min. Colour (papier zwykły), 20 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

##### Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 5,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour

##### Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń)300 DPI 0,8 ms/linia

##### Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)300 DPI 2,2 ms/linia

##### Rozdzielczość skanowania1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

##### Formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, PDF

##### Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

##### Liczba przegródek do papieru 1

##### Formaty papieru Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, Legal, DL (koperta), Nr 10 (koperta), C6 (koperta), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm

##### Dwustronne Tak (A4, zwykły papier)

##### Margines drukowania 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).

##### Pojemność podajnika papieru50 Arkusze

##### Pojemność podajnika papieru 100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne

##### Odpowiednia gramatura papieru 64 g/m² - 300 g/m²

##### Przetwarzanie nośników wydruku Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD

##### Zużycie energii 13 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 6,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć)

##### Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V

##### Wymiary produktu 526‎ x 415 x 168 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

##### Poziom hałasu5 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 37 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM

##### Kompatybilne systemy operacyjne

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja Windows XP Professional x64

##### Przyłącza USB, WiFi, Ethernet, Wi-Fi Direct, Host USB

##### Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

##### Usługi drukowania mobilnego i w chmurze Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

##### Zawartość zestawu Urządzenie podstawowe, Maintenance box, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD)

##### Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, Przekątna: 6,8 cm

##### Karty pamięci SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor required, not supplied in box)

##### Funkcje Korekcja efektu czerwonych oczu, Korekta zdjęć, Drukowanie bezpośrednio z USB, Wireless PictBridge

##### Wydajność czarnego atramentu 1.500 zdjęcia

##### Wydajność kolorowego atramentu 1.500 zdjęcia

- urządzenie wielofunkcyjne A4  – 1 szt

Technologia druku Atramentowa, kolorowa

Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły Papier fotograficzny Koperty

Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5 DL, Lester, Formaty niestandardowe

Podajnik papieru 100 arkuszy

Rodzaje podajników papieru Tacka

Liczba podajników papieru 1

Szybkość druku w kolorze do 15 str./min

Szybkość druku w mono do 33 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku 5760 x 1440 dpi

Rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi

Podajnik dokumentów skanera Tak (ADF)

Maksymalny format skanu A4

Skanowanie bezpośrednio do e-mail Tak

Maksymalna gramatura papieru 300 g/m²

Funkcja faksu Tak

Druk dwustronny (dupleks) Brak

Wersja z WiFi Tak

Interfejsy USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint RJ-11

Wyświetlacz Wbudowany

System stałego zasilania atramentem (CISS) Tak

Liczba wkładów drukujących 4

Dodatkowe informacje Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów

Drukowanie bez marginesów Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Skanowanie do chmury

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Zestaw tuszów startowych

Kolor Czarny

Szerokość 375 mm Wysokość 237 mm Głębokość 347 mm

- głośniki do komputera – 1 komplet

### Głośniki komputerowe Logitech Z 313 lub równoważne

| Typ zestawu | 2.1 - 2 głośniki + głośnik basowy |
| --- | --- |
| Maks. moc głośnika basowego (RMS) | 15 W |
| Moc głośnika satelitarnego (RMS) | 5 W |
| Dolna częstotliwość | 48 Hz |
| Górna częstotliwość | 20 kHz |
| Dekoder dźwieku | brak |
| Ekranowanie magnetyczne | tak |
| Pilot | przewodowy |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Wyjścia / wejścia |  |
| Wejście liniowe audio | tak |
| Wejście analogowe wielokanałowe | nie |
| Wejście cyfrowe (S/PDIF) | nie |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

- projektor multimedialny krótkoogniskowy – 1 szt.

| Jasność źródła światła | 3600 lm |
| --- | --- |
| Jednostka jasności | ANSI Lumeny |
| Technologia | DLP |
| Typ projektora | Krótkoogniskowy (ST) |
| Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
| Żywotność źródła światła | 3500h (tryb normalny) / 5000h (ECO) / 7000h (DynamicECO) |
| Współczynnik odległości | 0.52:1 |
| Kontrast | 15000:1 |
| Poziom szumu | 36 dB (tryb normalny) / 32 dB (ECO) |
| Moc/źródło światła | 240W |
| Zużycie energii | 310W (tryb normalny) / <0,5W (Stand-by) |
| Obiektyw | F=2.8, f=7.51mm |
| Zoom/Focus | brak/ręczny |
| Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
| Przekątna | 70" - 100" |
| Odległość od ekranu | 0.78 - 1.13 m |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0.90 m |
| Wejścia wideo | HDMI S-Video Composite 2 x VGA (D-Sub15) |
| Wyjścia video | VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | Mikrofon (mini jack 3.5 mm) 3 x mini jack 3.5 mm |
| Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RS232 RJ-45 Trigger 12V USB (a) zasilające (5V/1.5A) mini USB (serwisowe) |
| Wbudowany głośnik | 10 W |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający Kabel VGA (D-Sub 15) Baterie do pilota Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi Skrócona instrukcja obsługi |
| Funkcje projektora | 3D Ready Auto-Setup (automatyczne ustawienia) Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Łatwa wymiana lampy Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Stop klatka (funkcja freeze) |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 126 x 216 x 314 mm |
| Waga | 3.2 kg |

- ekran projekcyjny – 1 szt.

EKRAN Avtek Cinema Electric 240 lub równoważny

| Typ ekranu | rozwijany elektrycznie |
| --- | --- |
| Szerokość ekranu | 240 cm |
| Wysokość ekranu | 200 cm |
| Szerokość obrazu | 230 cm |
| Wysokość obrazu | 129.5 cm |
| Przekątna obrazu | 103.9 [cale] |
| Czarne ramki boczne | 5 cm |
| Czarny TOP | 66 cm |
| Czarny dół | 4 cm |
| Kąt widzenia | 160° |
| Długość obudowy | 25 cm |
| Przekrój kasety | 6.7 x 7.5 cm |
| Rodzaj powierzchni | Matt White |
| Rodzaj sterowania | ścienne + bezprzewodowe |
| Rodzaj silnika | Tubowy |
| Boczne napinacze ekranu | Nie |
| Możliwość zabudowy w suficie | Tak |
| Waga (netto) | 11.6 kg |
| Waga (z opakowaniem) | 13.2 kg |
| Materiał obudowy | stal |

- kalkulatory – 17 szt.

kalkulator biurowy z dużym wyświetlaczem. CITIZEN  LUB  RÓWNOWAŻNY

12-pozycyjny wyświetlacz

Podwójna pamięć MII

Obliczanie marżu MU

Klawisz zmiany znaku

Określanie miejsc po przecinku

Zaokrąglanie wyników

Klawisz cofania

Obliczanie w wykorzystaniem pamięci M+/M-

Podwójne zasilanie: Typ baterii CR2032 + baterie słoneczne

- oprogramowanie dodatkowe – 17 szt

Pakiet aplikacji biurowych : edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do przygotowania prezentacji, narzędzia do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarz, zadania), narzędzia do tworzenia i pracy z lokalną bazą,, formularze do wprowadzania i edycji danych, tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, połączenie z danymi zewnętrznymi,